МУП

« ЦЕНТР  АРХИТЕКТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г. КУРСКА »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« БЫКАНОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ »  ОБОЯНСКОГО   РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА .

г.  Курск , 2014 г.

МУП

« ЦЕНТР  АРХИТЕКТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г. КУРСКА »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« БЫКАНОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ »  ОБОЯНСКОГО   РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА .

Директор МУП « ЦАиГ г. Курска »                                    Поляков А.Г.

Главный  инженер                                                                  Анисимов В.А.

Главный  специалист                                                             Рожкова Т.А.

Инженер — экономист                                                          Павличенко Л.Г.

г.  Курск , 2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  по  обоснованию  проекта  генерального  плана

( текстовая  часть )                                                                                          Том 1

Графическая часть :

1.  Карта современного  использования  территории

муниципального  образования .                                                              Лист 1

2.  Карта  анализа  комплексного  развития  территории  и

размещения  объектов  местного  значения  с  учетом

ограничений   использования   территории  муниципального

образования .                                                                                            Лист 2

3.  Карта    транспортной , инженерной   инфраструктур  и

инженерного  благоустройства  территории  муниципального

образования  .                                                                                           Лист 3

Перечень  основных  факторов   риска   возникновения  ЧС

природного  и  техногенного  характера ( текстовая  часть )                       Том 2

Графическая  часть :

- Карта  территорий , подверженных  риску  возникновения

чрезвычайных  ситуаций      природного  и  техногенного

характера .                                                                                                  Лист 1

Положение  о  территориальном  планировании

( текстовая  часть )                                                                                           Том 3

Графическая  часть :

1.  Карта  функциональных  зон  .                                                               Лист 1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………..….….       5

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА .

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

1. Анализ существующего состояния территории……………………………….         7

1.1.  Обоянский  муниципальный  район ……………………………………            7

1.2.  Общие  сведения   …………………...............………….…………………          8

1.3.  Краткая характеристика природных условий …………………................         9

1.3.1  Почвенно-климатические  ресурсы……………………………………..          9

1.3.2. Инженерно-геологические  условия…………………………………….        10

1.3.3. Гидрография  и  ресурсы  поверхностных  вод…………………………        11

1.3.4. Минерально-сырьевой  комплекс……………………………………….         12

1.4.  Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и

использованию…………………….………………………………….……         13

2. Социально-экономическое состояние территории …………….….………....         14

2.1. Сведения  о  программах  комплексного  социально-экономического

развития  муниципального  образования…………………………………………        14

2.1.1.  Государственные  программы  Курской  области………………………        14

2.1.2.  Муниципальные  программы  Обоянского  района  Курской  области         14

2.1.3.  Муниципальные  программы  Быкановского  сельсовета  Обоянского

района  Курской  области ………………………………………………….     14

2.2.  Агропромышленный  комплекс ….………………………………….……         14

2.3.  Объекты культурного наследия……………..………………………….…         15

2.4.  Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции       16

2.5.  Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………..…        20

2.6.  Социальное обслуживание населения …………………………………..…      21

3.  Современная архитектурно-планировочная организация территории.                   25

3.1. Расселение и система населенных мест ………………….………..…….…       25

3.2. Транспортная инфраструктура ………………….………………………..…       26

3.3.  Инженерная инфраструктура …………………….………………………..        27

3.3.1.  Водоснабжение…….………………………………………………………       27

3.3.2. Водоотведение……….……………………………………………….……        28

3.3.3. Электроснабжение……….………………………………………..………        28

3.3.4. Теплоснабжение……………………………………………….………….         29

3.3.5. Газоснабжение……………………………………………….………….…        29

3.3.6. Связь…………………………………………………………………………      30

3.4.  Перечень мероприятий по развитию  функционально-планировочной

структуры территории. ……………………………………………………          31

ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ :

1.  Карта современного  использования  территории

муниципального  образования .                                                              Лист 1

2.  Карта  анализа  комплексного  развития  территории  и

размещения  объектов  местного  значения  с  учетом

ограничений   использования   территории  муниципального

образования .                                                                                            Лист 2

3.  Карта    транспортной , инженерной   инфраструктур  и

инженерного  благоустройства  территории  муниципального

образования  .                                                                                           Лист 3

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план (далее – Генплан)  Быкановского сельского поселения (далее МО «Быкановский  сельсовет ») Обоянского   района   Курской   области  разработан  в  2014 году   МУП  «Центр  архитектуры  и  градостроительства

г.  Курска ».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса  Российской Федерации (далее – РФ) и техническому  заданию  на разработку  Генплана  и  отвечают  действующим  нормам и  правилам.

Генплан  является  муниципальным  нормативно - правовым  актом  и , учитывая местную специфику , регламентирует градостроительную деятельность на территории МО  « Быкановский  сельсовет », основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан действует на территории МО « Быкановский  сельсовет » в пределах границ поселения.

Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градострои-  тельных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки МО «Быкановский              сельсовет ».

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Генплан состоит из обобщенных  карт по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории  МО « Быкановский  сельсовет », размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям  , анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

В   работе    учитывались    проектные    материалы     Схем    территориального планирования   Курской  области   и   Обоянского   района   ,   другие    источники информации .

Проект Генплана состоит из текстового и графического материала , на бумажных и электронных носителях.

МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

    - Анализ существующего состояния территории и градостроительная

ситуация

1.1.    Обоянский  муниципальный  район.

Обоянский  муниципальный район расположен в южной части  Курской  области в 67 км. от областного  центра  –  г. Курск .

На  севере Обоянский  район граничит  с  Медвенским  районом , на  востоке - с  Пристенским  районом , на  юге   -   с  Белгородской  областью ,  с   западной   стороны    -   с   Беловским  и  Большесолдатским   районами   Курской   области .

C 21 октября  2004 года ( Закон  Курской  области  № 48-ЗКО « О  муниципальных образованиях  Курской  области » , в редакции Законов Курской области от 26.04.2010 г. № 26-ЗКО , от 10.09.2010 г. № 64-ЗКО ) на территории муниципального района имеется  12 сельских  муниципальных   образований  :

Муниципальное  образование                  Административный  центр

Афанаьевский  сельсовет                                   село  Афанасьево

Бабинский  сельсовет                                         село  Вышнее  Бабино

Башкатовский  сельсовет                                   село  Башкатово

Быкановский  сельсовет                                     село  Быканово

Гридасовский  сельсовет                                    село  Гридасово

Зоринский  сельсовет                                          село  Зорино

Каменский  сельсовет                                         село  Каменка

Котельниковский  сельсовет                              село  Котельниково

Рудавский  сельсовет                                          поселок  Рудавский

Рыбино-Будский  сельсовет                               слобода  Рыбинские  Буды

Усланский  сельсовет                                          село  Усланка

Шевелевский  сельсовет                                     село  Шевелево

В  Обоянском  районе    насчитывается   83  сельских    населенных  пунктов , численность   населения   района  по  состоянию   на  01.01.2013 г. составляла  29707 человек , в  том  числе  сельского  -  16066  человек .

Согласно  данным   схемы  территориального  планирования  Обоянского  района   численность  населения   на  2020 г.  планируется  по  инерционному  пути  развития  района - 25345  человек ,  по  инновационному  сценарию   развития - 26618  человек .

В  основу «инерционного» сценария  прогноза  положена  гипотеза  медленной  стабилизации  демографических  показателей .

«Инновационный»  сценарий  основывается  на  более  существенном  росте  рождаемости , увеличении  продолжительности  жизни , формировании  условий  для  миграционного  прироста .

Площадь  территории    -   1,026  тыс. км²  или  4,0 % территории  Курской  области

1.2         Общие сведения.

МО « Быкановский  сельсовет » наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных  образованиях  Курской  области »  и  является одним  из  12  аналогичных  административно-территориальных образований (поселений)  Обоянского  района Курской  области .  Площадь  МО « Быкановский  сельсовет » – 34,9 кв. км . Территория  сельсовета  располагается  в  центральной  части  муниципального  района .

МО «Быкановский  сельсовет» с северной  стороны  граничит  с Медвенским

районом  и  МО « Котельниковский  сельсовет », с  востока  с МО « Котельниковский  сельсовет »  и  МО « Рудавский  сельсовет » , с  южной  стороны - с  МО « Усланский  сельсовет »  ,  с  восточной  стороны  с  МО « Гридасовский  сельсовет »  .

На  севере  граница  поселения  проходит  по  границе  Медвенского  района , затем  граница  идет  в  южном  направлении  по  пахотным  землям  до  грунтовой  дороги , потом  повернув  на  90 о  на  восток  граница  идет  вдоль  грунтовой  дороги  до   автодороги  М-2 « Крым » и  далее  повернув  на  юг  идет  вдоль  автодороги  М-2

« Крым » , затем  повернув  на  90 о на  восток , огибает  сад  и  идет  вдоль  сада  в  северном  направлении ,далее  поворачивает  на  восток  и  идет  до  земель  лесного  фонда  , далее граница  огибает  ур. Трубеж  Верховое , затем  идет  вдоль  сада  в  северо-восточном  направлении  , затем  меняет  свое  направление  на  юго-восток, затем  граница  идет  в  западном  направлении  по  пахотным  землям  до  ручья , затем  вдоль  ручья  до  земель  лесфонда  и  далее  вдоль  ур. Трубеж  Варваровское  и  далее  в  северном  направлении  , огибая  земли  лесфонда   ур.     Трубеж  Варваровское  , затем  граница  идет  в  том  же  направлении   по  пахотным  землям , далее  поворачивает  на  90 о  в  западном  направлении  и  идет  по  землям  до  земель лесфонда   и  далее  в   южном  направлении  вдоль  ур. Луневское  и  далее  в  северном  направлении  по  грунтовой  дороге  до  ручья , затем  граница  идет  в  том  же  направлении  по  ручью , пересекает  асфальтированную  дорогу  и  идет  вдоль  земель  лесфонда  ур.  Туравец  Быкановский  , далее  граница  идет  вдоль  лесополосы , поворачивает  на  запад  , затем  на  юго-запад  до  начальной  точки .

В  состав   МО « Быкановский  сельсовет »  входят  5  населенных  пунктов :

с. Быканово , п.  Пасечный ,  д. Знаменка ,  х. Нагорный , х. Монастырский  .

Административным центром  МО « Быкановский  сельсовет »  является –  село  Быканово  .

Численность  населения  МО « Быкановский  сельсовет »  на  01.01.2014 г. составляет  862  человека  , что составляет  2,9  %  от общего населения  Обоянского  района  .

1.3. Краткая характеристика природных условий.

1.3.1.  Почвенно-климатические  ресурсы

Территория  сельсовета  относится  к  южному  агроклиматическому  району  Курской  области  с  умеренно - континентальным  климатом .

Среднемесячная  температура  самого  теплого  месяца ( июль ) + 19,5°С  , среднемесячная  температура  самого  холодного месяца ( январь ) - 8,5 °С . Абсолютный  максимум  температуры  + 37 °С , абсолютный  минимум  - 38 °С .

Среднегодовое количество осадков  650  миллиметров , две  трети  годового  объема  осадков  выпадает  в  виде  дождя , остальное -  в  виде  снега .

Теплый период длится 220-235 дней. Продолжительность солнечного сияния за год 1775 часов, что составляет 44% от возможной.   Зимой снеговой покров составляет 15-40 см, грунт промерзает до 60 см. Ледостав – ноябрь-декабрь, вскрытие рек происходит во второй половине марта – первой половине апреля. Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь-март) – юго-западные ,  восточные  и  юго-восточные . Среднемесячная  скорость   ветра  от  2,7  до 6,3 м/с.  Преобладающие  почвы :

-   черноземы  составляют  - 80.7 % , почвы  балок  занимают  - 6.5 % , серые

лесные -  3.2 % , пойменные  -  3.4 % , почвы  водоразделов  -  3.3 % .

По  механическому  составу  наибольшее   распространение  получили  тяжело- суглинистые  почвы .

Природные условия в целом благоприятны для хозяйственной деятельности, развития производства и расселения :

    - почвенно-климатические условия способствуют выращиванию всех сельскохозяйственных культур ;

    - рельеф территории не создает препятствий для расселения, развития производства и строительства ;

    - мягкий температурный режим, относительно теплое лето, живописный рельеф, наличие лесных массивов в сочетании с водными поверхностями создают благоприятные условия для проживания населения и организации отдыха.

    - Инженерно-геологические условия

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, в надпойменных террасах реки Псёл (бассейн р. Днепр), в зоне  водосбора её притоков (р. Трубеж, р. Усланка).

Местность со средним перепадом высот, в отметках 167,1 на уровне меженя  р. Трубеж – 225,9 с подъёмом от пойменной части реки в западном и восточном  направлении.

В пойменной части реки Усланка  имеются  значительные подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами , выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счёт подпора реки на сопрягаемую территорию , уменьшения пропускной  способности  русла , приёма поверхностных  стоков).

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован. В период весеннего половодья, интенсивного воздействия осадков в результате неорганизованного поверхностного стока имеют место подтопления объектов жилого фонда, объектов транспортной инфраструктуры , просадочные явления  в грунтах.

Вся территория сельсовета находиться в зоне высокой степени вероятности активаций эрозионных процессов . Эрозионные  процессы наиболее развиты на территориях , прилегающих  к с. Быканово (овражная эрозия, плоскостной смыв).

На водотоках отдельными участками развита боковая береговая эрозия, сопровождающаяся незначительными оползневыми явлениями.

Склоны и долины  балок  и оврагов незначительно  заполнены и кустарниковой и смешанной лесной растительностью.

По условиям поверхностного строительства территории сельсовета, прилегающие к долинам водотоков, находящиеся на водораздельных пространствах, высоких надпойменных террасах, расположены на породах комплекса нерасчленённых покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лёссами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных  воронок. Распространен сплошным чехлом на водораздельных пространствах, склонах речных долин и местами на высоких надпойменных террасах.

Территории сельсовета , находящиеся в долине рек ,  на  нижних надпойменных террасах расположены на породах аллювиального средне-верхнечетвертичного  инженерно-геологического комплекса .  Комплекс представлен   переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия. Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Территории сельсовета, находящиеся в пойменной части водных объектов, оврагов и балок расположены на породах  аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса (комплекса внеледниковых отложений) . Комплекс представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии.

Подстилающими породами (породами коренной основы) долин водных объектов , нижних  надпойменных террас , являются  породы  турон-маастрихтского инженерно-геологического комплекса , залегающего на глубине 10-15 м и  выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения.

Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м. Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены проявлению карстово-суффозионных процессов. Карсто-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долины и нередко заполнены песчаным материалом. На территории сельсовета не распространены.

Наиболее возвышенные участки надпойменных террас, водораздельных пространств  сложены породами  палеогенового инженерно-геологического комплекса . В верхней и нижней части разреза комплекс представлен , в основном , песками с прослоями  песчаников и глин. В средней части обычно преобладают глины с прослоями мергелей. Мощность комплекса изменяется от 2-3 м до 40 м.

С породами комплекса связано появление мелких оползневых подвижек и интенсивное развитие эрозионных процессов, выражающихся в образовании густой овражно-балочной сети.

    - Гидрография  и  ресурсы  поверхностных  вод

На  территории  сельсовета  расположены  реки  Трубеж  и  Усланка  со  своими притоками  ( бассейн  р. Днепр ) , а  так  же  4  пруда  объемом  от  229  до 1 500  тыс. м 3   , наиболее  значительный  в  с. Быканово.

Затопление  пойменной  части  водотоков  на  территории  сельсовета – низководное , наиболее  значительное  на  р. Усланка  ( при половодье 1% обеспеченности - с подъёмом воды  над  зимним  меженем  до  0,5 м)  с затоплением  пойменной  части  водных  объектов , заболоченных  и луговых территорий , застройка населённых пунктов в зону затопления  не попадает .

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к частичному затоплению объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), находящихся в пойменной части водных объектов .

Катастрофические паводки на территории сельсовета не регистрировались.

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован .

Реки  Усланка  и  Трубеж  являются  правыми  притоками  реки  Псел .

1.3.4.  Минерально-сырьевые ресурсы

Из  природных  ресурсов  на  территории   Обоянского  района   наиболее  распространены  - глины , суглинки  кирпичные , строительные  пески .

Твердые   полезные  ископаемые  , имеющие  перспективу  промышленного  производства  и  использования   на  территории  сельсовета  не  выявлены .

1.4.   Земельный фонд.

По данным, представленным администрацией  МО « Быкановский сельсовет » на территории  имеются земли следующих категорий:

Баланс земель на территории  МО «Быкановского  сельсовета»

(существующее положение)                                         Таблица №1.

| № п/п | Наименование зон | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3890,4 | 71,6 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 453,6 | 8,3 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта , связи и иного назначения | 51,0 | 0,9 |
| 4. | Земли лесного фонда | 1045,0 | 19,2 |
| 5. | Общая площадь земель (в границах МО) | 5440,0 | 100 |

Данные , приведенные  в  таблице  1, графически  можно  представить  следующим образом .

2. Социально-экономическое состояние территории.

2.1. Сведения  о  программах  социально-экономического  развития

муниципального  образования

2.1.1.  Государственные программы Курской области

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» .

Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» .

Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» .

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» .

2.1.2.  Муниципальные  программы  Обоянского  района   Курской  области

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Обоянском районе Курской области и безопасности дорожного движения» .

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Обоянском районе Курской области» .

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Обоянском районе Курской области» .

Муниципальная  программа «Развитие экономики и внешних связей Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области» .

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Обоянском районе Курской области» .

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Обоянском районе» .

Муниципальная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Обоянском районе» .

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» .

2.1.3. Муниципальные  программы  Быкановского  сельсовета  Обоянского

района  Курской  области

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережение  в  Быкановском сельсовете Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Быкановский сельсовет» .

Муниципальная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды на территории Быкановского сельсовета Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Развитие экономики Быкановского сельсовета Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Быкановский сельсовет»  Обоянского района Курской области и безопасности дорожного движения» .

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Быкановском сельсовете» .

Муниципальная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Быкановском сельсовете Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Быкановском сельсовете Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Быкановского сельсовета Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Быкановского сельсовета Обоянского района Курской области» .

Муниципальная программа «Развитие культуры в Быкановском сельсовете» .

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Быкановского сельсовета Обоянского района Курской области» .

2.2.  Агропромышленный  комплекс.

Основными  сельхозпроизводителями  на  территории  Быкановского  сельсовета  являются  ООО  « Обоянское  агрообъединение » , специализирующееся  на  выращивании  зерновых  и  технических  культур ( сахарная  свекла ) ,    ООО

« Обоянский  сад » -  плодовые  сады ( яблони ) , ягодные  культуры ( клубника , смородина ) и  овощные  культуры ( картофель )  .

Из  действующих  проиводственных  объектов  следует  выделить  мастерские , крытый  ток  и  склады  в  с. Быканово .

На  территории   сельсовета   действуют    фермерские  хозяйства  :

КФХ  Бычихина В.В. , специализирующееся  на  выращивании  картофеля ;

КФХ  Почечун  И.М. – выращивание  зерновых  культур .

Кроме  того  в  поселении   имеется  рыбхоз ( пруд  площадью  14,8 га. ) в

с.  Быканово  и  частный  пруд , площадью  16,0 га. ,  ИП  Бобрышева  А.В.  в

д.  Знаменка .

Основной целью территориального планирования является  создание  эффективного механизма функционирования  отрасли на основе  имеющегося потенциала для увеличения  производимой продукции  и обеспечения  ее сбалансированного развития на территории муниципального образования.

Достижение цели предусматривает  решение следующих задач:

- дальнейшее развитие  растениеводства – выращивание  зерновых культур на зерно;

- формирование законченных циклов  производства  и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе  за счет строительства перерабатывающих предприятий  и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности  и различной специализации;

- улучшение качества жизни на селе  путем разработки  и реализации  целевых подпрограмм социального  и инженерного характера и др.

Дальнейшее развитие  аграрной  сферы  Обоянского  района  во многом  будут определять стратегии развития  основных компаний  - собственников  сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты  во многом зависят  от потребностей рынка . Тем не менее, можно выделить  основные направления развития отрасли :

- постепенное обновление  основных фондов в сельском хозяйстве,  интенсификация  производства ;

- развитие высокотоварного  растениеводства , ориентированного  на наиболее  востребованные  на рынке  культуры  ;

- развитие высокоинтенсивного  животноводства , чему способствует   удобное транспортное положение  района, что способствует  сбыту продукции на  наиболее емких рынках .

2.2.   Объекты культурного наследия.

По данным инвентаризации  памятников , проходившей в рамках Российской  программы  «Наследие» (1992-1995г.г.)  на территории  МО «Быкановский  сельсовет» Обоянского  района  Курской  области памятников  истории , архитектуры , археологии и  других  объектов  культурного  наследия  не  выявлено .

2.3.   Население (демографическая ситуация).

Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью –  настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад , к уровню  послевоенных  лет . Все это является следствием  растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения.

По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность  населения  Обоянского  муниципального  района на 01.01.2013 года  составила 29,707 тыс. чел., в  том  числе  сельског8о 16,066 тыс. чел.

Численность  МО «Быкановский  сельсовет»  на 01.01.2014 г. составляет –                862 человека , в том числе по населенным пунктам :

Таблица  № 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность, чел | % в общей численности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Быканово | 358 | 41,5 |
| 2 | деревня Знаменка | 213 | 24,7 |
| 3 | поселок Пасечный | 265 | 30,8 |
| 4 | хутор Монастырский | 6 | 0,7 |
| 5 | хутор Нагорный | 20 | 2,3 |
|  | Итого | 862 | 100 |

Наиболее  крупные   населённые  пункты – село  Быканово , поселок  Пасечный  и  деревня  Знаменка   с  общим  числом  проживающих  836 человек , что  составляет  практически  все  население  МО « Быкановский сельсовет » ( 97 % ).

Динамика изменения численности населения за  период  2010 – 2013 г.г.

Таблица  № 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность, чел. на 01.01.11г. | Численность, чел. на 01.01.12г. | Численность, чел. на 01.01.14г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Быканово | 387 | 369 | 358 |
| 2 | деревня Знаменка | 243 | 231 | 213 |
| 3 | поселок Пасечный | 291 | 284 | 265 |
| 4 | хутор Монастырский | 5 | 6 | 6 |
| 5 | хутор Нагорный | 32 | 29 | 20 |
|  | Итого | 958 | 919 | 862 |

Из данных таблицы видно, что в Быкановском  сельском поселении во всех  населенных пунктах наблюдается резкая  тенденция к снижению  численности населения. Происходит  это за счет того, что слабо развита  социальная и производственная сферы и происходит отток трудоспособного населения  в города и райцентр.

Структура населения поселения по основным возрастным группам

на 01.01.2014 года

Таблица № 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность, всего, чел | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 30 лет | от 30 до 39 | от 40 до 49 | от 50 до 59 | старше 60 |
| 1 | село Быканово | 358 | 102 | 55 | 48 | 59 | 94 |
| 2 | деревня Знаменка | 213 | 61 | 35 | 19 | 60 | 38 |
| 3 | поселок Пасечный | 265 | 87 | 33 | 32 | 60 | 53 |
| 4 | хутор Монастырский | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 5 | хутор Нагорный | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
|  | Итого | 862 | 257 | 125 | 100 | 185 | 195 |

Рассматривая данные  по возрастным группам, можно сказать, что 50% населения Быкановского сельсовета  может создавать семьи. Чтобы сохранить  население сельсовета необходимо создать рабочие места - мини предприятия по выращиванию и переработке сельскохозяйственных культур, что в настоящее время практикуется в с.Быканово.

Близость по географическому положению к райцентру г.Обояни и областному центру г.Курску сел и деревень позволяет  населению  не покидать родные места, а оставаться  и жить там. Этот факт поможет также увеличить  или хотя бы не снизить   уровень роста населения за счет  миграции населения из других областей и стран СНГ.

Динамика  численности  населения  МО « Быкановский сельсовет »

по   категориям      населения

Таблица № 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность, всего, чел | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | женщин | мужчин |
| 1 | село Быканово | 358 | 193 | 165 |
| 2 | деревня Знаменка | 213 | 115 | 98 |
| 3 | поселок Пасечный | 265 | 143 | 122 |
| 4 | хутор Монастырский | 6 | 2 | 4 |
| 5 | хутор Нагорный | 20 | 16 | 4 |
|  | Итого | 862 | 469 | 393 |

В общей численности населения сельсовета женщин 54,4 процента.

Структура населения поселения на 01.01.2014г.

Таблица№ 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | младше трудоспособн. возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособн. возраста | всего |
| 1 | село Быканово | 78 | 165 | 115 | 358 |
| 2 | деревня Знаменка | 47 | 93 | 73 | 213 |
| 3 | поселок Пасечный | 56 | 137 | 72 | 265 |
| 4 | хутор Монастырский | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | хутор Нагорный | 2 | 6 | 12 | 20 |
|  | Итого | 186 | 403 | 273 | 862 |

Трудоспособное население на 01.01.2014 г. составило 46,8 % от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 21,6%, старше трудоспособного возраста – 31,7%. За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения трудоспособного  возраста.

За 2011-2014 гг. демографическая динамика была отрицательной. Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период  население сократилось на 96 чел. (в год 32чел.), или на 10% (общая среднегодовая убыль – 3,7%). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение численности населения поселения влияет слабое экономическое и социальное развитие района, а именно, отсутствие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объектов социального назначения. Это заставляет население перемещаться в районные и областные центры.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов  в  Быкановском  сельсовете: уменьшение  численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2035 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: на 01.01.2020 г. (1-я очередь) и на 01.01.2035 г. (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого

расчета

Таблица № 7

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | инерционный сценарий | иновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2013 г.) | 862 | 862 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -2,0 | -0,925 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2020 г., чел | 780 | 820 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2035 г., чел. | 690 | 760 |

Инерционный метод прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 10%. К 2035 году число жителей поселения достигнет 690 чел. (-19,95% к уровню 2014 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами (на 12,4% за 20 лет). Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  Быкановского  сельсовета к 2035 году составит 760 чел.,

на I очередь (2020 г.)  численность населения снизится до 820 чел.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса  воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Быкановского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.4.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития МО «Быкановский сельсовет».

В соответствии с данными, представленными администрацией МО «Быкановский сельсовет» ,  наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2014г.  составляет 26000  м2 .  Жилой  фонд представлен  в  значительной  степени усадебной   жилой  застройкой  ( 18600 м2 ) , доля  многоквартирной  жилой  застройки  составляет  7400 м2  или  немногим  более  четверти  ( 28,5 % )  всего  жилого  фонда  поселения .

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий

качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность  составляет   30,2 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования МО «Быкановский  сельсовет» является низким (таблица №8).

Всего  в  5 населенных пунктах – 402  жилых дома .   Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным  водопроводом составляет всего 38,0% ,  природным газом  – 67,0 % ,  система водоотведения  - местные  выгребы в  индивидуальной  жилой  застройке  и  групповые  установки – в  секционной  жилой  застройке .

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения

Таблица № 8

| № п/п | Обеспеченность инженерным оборудованием | Кол-во домов | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод в доме | 152 | 38,0 |
| 2 | Водопровод уличный из колонок | 168 | 47,0 |
| 3 | Канализация индивидуальная | 150 | 42,0 |
| 4 | Канализация групповая | 2 | 7,0 |
| 5 | Газификация | 268 | 67,0 |
| 6 | Телефонизация | 47 | 12,0 |

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования  МО « Быкановский сельсовет » является                                  недостаточным .

2.5.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения ;

- Общеобразовательные школы ;

- Медицинские учреждения ;

- Спортивные объекты ;

- Учреждения  и  предприятия  обслуживания .

Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания

Таблица № 9

| № п/п | Учреждения,предприятия | Ед. изме- рения | Совр. Состо- яние | Необхо- димо по нормам | % обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные детские учреждения | Мест | 8 | 17 | 47 | Региональные нормы град. проектирования |
|  |  | На 1000 чел. |  | 32 |  |  |
|  | Охват детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 70 |  | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащ. | 126 | 66 | 190 | Региональные нормы град. проектирования |
|  |  | На 1000 чел |  | 87 |  |  |
|  | Охват детей в возр 7-17 лет | % |  | 100 |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещ.в смену | 0 | 14 | 0 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 18,15 |  | Региональные нормы град. Проектирования |
| 4 | Аптеки | Объект |  | 1 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры |
| 5 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы ит.п.) | Мест в зале | 150 | 230 | 65 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 300 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 6 | Библиотеки | Един хранения | 5500 | 4560 | 100 | СП 42.13330.2011 |
|  |  | На 1000 чел. |  | 6000 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| Физкультурно-спортивные учреждения |
| 7 | Спортивные залы | кв.м | 270 | 45 | 100 |  |
|  |  | На 1000чел. |  | 60 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1500 | 5300 | 30 |  |
|  |  | На 1000чел. |  | 7000 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 9 | Магазин смешанной торговли | М2 | 140 | 228 | 60 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 300 |  | СП 42.13330.2011 |
| 10 | Предприятие общественного питания | Пос.мест | 0 | 30 | 0 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 40 |  | По заданию на проектирование |
| 11 | Предприятие централизованного выполнения заказов | Раб.мест | 0 | 2 | 0 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 3 |  | По заданию на проектирование |
| Административно-хозяйственные учреждения |
| 12 | Административные здания | Объект на пос.. | 1 | 1 | 100 |  |
| 13 | Отделение связи | Объект на пос.. | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | Опорный пункт охраны порядка | Объект на пос.. |  | 1 |  | По заданию на проектирование |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7 - 17 лет этими учреждениями . На основании                             СП 42.13330.2011 обеспеченность детей  дошкольного возраста  поселения ДДУ общего типа, должна составлять не  менее 70% . В МО «Быкановский сельсовет» детские  дошкольные  учреждения  представлены  группой  дневного  пребывания  детей  при  МБОУ «Быкановская  средняя  образовательная  школа» на  8  мест  при необходимом  нормативе   17 мест .

На основании СП 42.13330.2011 обеспеченность детей  школьного  возраста общеобразовательными учреждениями должна составлять 100%  при обучении в одну смену.  Общеобразовательные учреждения в МО «Быкановский сельсовет»   представлены  МБОУ «Быкановская  средняя  образовательная  школа» на  126  учащихся .

Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении осуществлен  в полной мере , однако  на территории МО «Быкановский сельсовет»  нет учреждений дополнительного  образования детей.

Учреждения  дополнительного образования можно организовать в здании школы .

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора  в  амбулаторный . Амбулаторно-поликлинические учреждения с  необходимым набором  услуг ,  согласно   «Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»,  на территории МО «Быкановский сельсовет » отсутствуют .

Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами  и  направлена на  создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества , за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения .

В  настоящее   время   на  территории  сельсовета  имеется   только Быкановский   ФАП .

В  МО «Быкановский сельсовет»  обеспеченность  спортивными сооружениями  находится  на  достаточном  уровне только  в  части  спортивных  залов , плоскостных спортивных  сооружений  недостаточно .

Обеспеченность  жителей  поселения  учреждениями  культуры  находится значительно ниже нормативного  уровня . Учреждения культуры в поселении представлены  Быкановским  СДК  вместимостью  на 150 мест .

Из  приведенных   выше  показателей  следует :

По учреждениям образования

- ДДУ население  сельсовета    обеспечено недостаточно ;

- в части общеобразовательных учреждений – обеспечен  полностью ;

-  в части   детских учреждений  дополнительного  образования -  население поселения  не  обеспечено .

По учреждениям здравоохранения -  в  части амбулаторно-поликлинических учреждений  поселение  не  обеспечено , качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров .

Учреждениями культуры (библиотеками , клубами и пр.)  население  поселения обеспечено  частично .

Обеспеченность  объектами  физической  культуры  и  спорта  (спортивными  залами , открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) МО «Быкановский сельсовет»  обеспечен не  в  полной  мере .

Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены  зданием  администрации    в  с. Быканово  ,  обеспечивающим  потребности  поселения .

Остальные  виды  обслуживания  (в частности: торговля, общественное питание , бытовое  обслуживание) - находятся  в  подавляющем большинстве в частной собственности , поэтому нормируется только  нижний  предел  потребности и их развитие  определяется  рыночными  отношениями – принимается , что обеспеченность населения  ими соответствует потребности , в пределах экономической  целесообразности  существования  учреждений .

3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

МО «Быкановский сельсовет»  – муниципальное образование в составе Обоянского  района  Курской  области  России .

Анализируя сельское расселение МО «Быкановский сельсовет»  можно привести следующие сравнительные характеристики , отраженные в следующей таблице :                                                                                                    Таблица № 10

| N п/п | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обоянский район | МО «Быкановский сельсовет» |
|  | Территория , кв. км. | 1026 | 54,4 |
|  | Население (всего) , чел. | 29707 | 862 |
|  | в т.ч. сельское население | 16066 | 862 |
|  | Плотность населения (всего) , чел / кв.км | 15,7 | 15,8 |
|  | Количество сельских НП | 83 | 5 |
|  | Средняя численность населения в НП , чел. | 194 | 172 |

Из  анализа  расселения  можно  сделать  вывод  о том , что плотность населения на территории МО «Быкановский сельсовет »  практически  такая  же  как  и  среднерайонная  .

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная  структура  сельсовета  представлена  участком  автомобильной дороги  федерального  значения  «Крым» ( М-2) , сетью  автомобильных  дорог межмуниципального   и  местного  значения  поселения .

В  соответствии  с  перечнем  автомобильных  дорог ( постановление  Администрации  Курской  области  от  28.07 2006 г. № 76  « Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  Курской  области » (в  редакции  постановления Администрации  Курской  области  от  07.10.2010 г.  № 455-па  ) по территории  сельсовета  проходят  автомобильные  следующие  дороги  общего  пользования .

Федерального  значения  :

-     « Крым»  Москва – Тула – Орел – Белгород – граница  с  Украиной

( ОО ОП ФЗ М-2 ) , протяженностью  23,1 км .

Межмуниципального  значения :

-     « Крым» – Пасечный  ( 38 ОП МЗ 38Н – 228 ) , протяженностью  1,54  км. ;

-     « Крым» – Чекмаревка – Садовая  Роща  ( 38 ОП МЗ 38Н – 254 ) , протяженностью    6,6 км. ;

Кроме  того  на  территории  сельсовета  находятся  автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения  поселения  , общей  протяженностью

7,46 км. , в  том  числе  -  1,95 км.  с  твердым ( асфальтобетонным ) покрытием , 0,36 км.  с  щебеночным  покрытием , 5,15 км.  -  грунтовые .

Характеристика  автодорог  общего  пользования  приведена  в  таблице

Таблица №11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Дороги , км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяж. всего | в том числе по типам покрытий |
|  |  |  | а/б | ч/щ | грунт | категория |
|  |  |  |  |  |  | III | IV | V |
| Федерального значения |
| 1. | «Крым» Москва –Тула-Орел-Белгород-граница с Украиной | 40,0* | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| Межмуниципального значения |
| 1. | «Крым» - Пасечный | 1,54 | 1,54 |  |  |  | 1,54 |  |
| 2. | «Крым» - Чекмаревка – Садовая Роща | 14,0* | 10,2 |  | 3,8 |  | 10,2 |  |

*     указана  протяженность  в  пределах  муниципального  района

Существующая  застройка  населенных  пунктов  примыкает  в  значительной  степени  к  пойменной  части  водных  объектов  и  имеет  линейную  структуру .

Улично-дорожная  сеть населенных  пунктов  представлена  преимущественно  с  выделением  основной    главной  транспортно-пешеходной  связи  к  которой  примыкают  второстепенные  улицы  и  проезды .

Общая  протяженность  дорог , улиц , проездов  составляет  -   38,7 км. , в  том  числе   поселковых  дорог  –  31,2  км. ,  улиц ,  проездов   в   населенных   пунктах – 7,5  км.

Большинство  улиц  населенных  пунктов не имеют твердого покрытия.

В основные  населенные пункты организованы автобусные маршруты , но интенсивность автобусного движения недостаточна. Автобусные остановки не везде оборудованы   павильонами.

Водный транспорт отсутствует.

3.3.   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение

Водоснабжение   населённых   пунктов   сельсовета   осуществляется   из преимущественно  из  артезианских скважин  и  частично  из  шахтных  колодцев . Подача воды производится электрическими   насосами  с накоплением  в  башнях  Рожновского  и  передачей потребителям  по магистральным сетям  в  т.ч.  и  на  водоразборные  колонки.

Централизованное  водоснабжение  на  территории  Афанасьевского  сельсовета  имеют  следующие  населенные  пункты :

-   село  Быканово ;

-   поселок  Пасечный ;

-   деревня  Знаменка ;

-   хутор  Нагорный .

Водоснабжение  осуществляется  из  9 скважин  и  9  водонапорных  башен          ( с.Быканово -2 , п. Пасечный  -2 ,  д.  Знаменка –4 ,  х.  Нагорный - 1 ) .   Протяженность  сетей  водопровода  составляет  17,9  км .

На  хуторе  Монастырский  водопользование   осуществляется   из  колодцев каптажного  типа  на  дренирующих  поверхностных  и  грунтовых  водах  .

3.3.2.   Водоотведение.

Дома частного сектора оборудованы  местными  выгребами и  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку .

Жилая  многоквартирная  застройка  частично имеет  групповые  канализационные  сооружения .

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей   Обоянских  РЭС  ПО  ЮЭС  сетевой  компании   филиала  ОАО  « МРСК  Центра »  ОАО « Курскэнерго » .

На обслуживании  находятся  линии  электропередач   протяженностью  59,6 км ,

в   том   числе :      ВЛ – 35 кВ – 4,8 км ,   ЛЭП  6 - 10 кВт – 21,2  км ,  ЛЭП  0,4 кВт – 33,6  км .

По  территории  сельсовета  проходит  ЛЭП-35 кВ  заход - выход  на  Быканово  , введенная  в  эксплуатацию  в  1984 году .

Характеристика  линии  ВЛ - 35 кВ

Таблица № 12

| № п/п | Наименование ВЛ | Год ввода в эксплуат. | Марка сечение провода, мм² | Протяженность ВЛ | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По трассе | Двухцеп уч-ка |  |
| 1 | Заход-выход на Быканово | 1984 | АС-70 | 8,1 | 8,1 | 44,4 |

На  территории  сельсовета  имеется  21  трансформаторная   подстанция

( 1шт – ПС 35/10 кВ. ;  20 шт – КТП 6-10/0,4 кВ. ), обеспечивающие энергоснабжение  населенных  пунктов  сельсовета .

Характеристика  трансформаторной  подстанции

ПС 35/10 кВ « Быканово»

Таблица №13

| № п/п | Наименование подстанции | U номинальное, кВ | Год ввода в эксплуатац. | % износа ПС (по амортизации) | Кол. тр-ров, мощн. МВА | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Быканово» | 35/10 | 1984 | 70,0 | 2х2,5 | 11,7 |

В  связи  со  значительным  износом  необходима  поэтапная  реконструкция

существующих  подстанций  и  сетей  с  заменой  устаревшего  оборудования  на

новое . Загрузка  подстанций  позволяет  подключать  к  ним  дополнительные  мощности .

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение  объектов  жилой  и  социальной   сфер  на  территории сельсовета  осуществляется  индивидуально  (теплоисточники  в  частных домовладениях  и  на  объектах  административного  и  социального  назначения) с использованием  твёрдого топлива ,  электроэнергии , газа .

3.3.5. Газоснабжение.

Газоснабжение осуществляется от газопровода-отвода высокого давления от ГРС г. Обоянь .

В настоящее время в МО «Быкановский сельсовет» газифицировано 3 населенных  пункта ( 268 домовладений ) , что составляет  67,0 %  пользователей .

Система  газоснабжения  включает  11 газораспределительных  пунктов

( с. Быканово – 3 , п.  Пасечный – 3 , д. Знаменка – 5 ), до  15,1 км  газовых сетей высокого  давления  2-й категории  и  более  14,0 км.  сетей  низкого  давления .

Существующая система газоснабжения не в полной  мере  обеспечивает потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения , объектов жилого фонда на территории сельсовета .

По  территории  сельсовета  проходит  магистральный  газопровод  высокого  давления  Шебелинка – Брянск .

3.3.6. Связь.

На территории  сельского  совета  наиболее  крупным  оператором  связи , предоставляющим  услуги  проводной  местной  и  внутризоновой  телефонной  связи, на долю  которого  приходится  90 %  всех  абонентов  области  ОАО "Ростелеком".

Населенные пункты МО «Быкановский сельсовет»  имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома .  Обеспеченность  стационарными  телефонами  составляет  только  12,0 %  ввиду  интенсивного  развития  систем  мобильной (сотовой)  связи .

Услуги  междугородной  и  международной  связи  оказывают  два  оператора : ОАО "Ростелеком" и  ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком".

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи :

Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн) ;

Курский филиал ОАО "МТС" ;

Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) ;

ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2) .

На территории сельсовета по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ") .

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории  области  является  Курский  областной  радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

Почтовое  отделение  связи  располагается  в  находится   в  с. Быканово  .

3.4. Перечень мероприятий по развитию  функционально-планировочной  структуры территории.

К основным мероприятиям по территориальному планированию  Быкановского

сельсовета  относятся:

- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории  сельсовета с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон ;

- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания ;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсовета, в том числе и объектов внешнего транспорта ;

- создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон ;

- развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической  инфра -структуры, комплексное решение вопросов газоснабжения населенных  пунктов ;

- учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельсовета.

Обоснование  предложений  по  территориальному  планированию  смотри  Том 3

« Положения  о территориальном планировании » настоящего  проекта .

В  составе  генерального  плана  сельсовета   выделены  временные  сроки  его реализации :  расчетный  срок  –  2035 год  и  1-я очередь  –  2020 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории : проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки .

Реализация генерального плана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются  Главой  Быкановского  сельсовета  течение  3-х  месяцев  со  дня  утверждения  генерального  плана .

Органы  местного  самоуправления  Быкановского  сельсовета  имеют  право также  разрабатывать  и  утверждать  местные  нормативы  градостроительного проектирования  поселения .